## Slide 1
KAPSAMLI REHBER
BOYA VE
BADANALAR
Türler, Uygulama Teknikleri ve Trendler
Tugay karataş
19
SAYFA

## Slide 2
İÇİNDEKİLER
SUNUM AKIŞI
01
TEMEL KAVRAMLAR
Boya ve Badana Nedir?
02
İÇ CEPHE BOYALARI
İç Mekanlar İçin Boya Türleri
03
DIŞ CEPHE BOYALARI
Dış Mekanlar İçin Boya Türleri
04
BOYA TEKNOLOJİLERİ
Su Bazlı vs Solvent Bazlı
05
UYGULAMA TEKNİKLERİ
Profesyonel Boyama İpuçları
06
PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER
Sık Karşılaşılan Boya Sorunları
07
RENK TRENDLERİ 2024
Yılın Öne Çıkan Renkleri
08
SEKTÖR İNOVASYONLARI
Boya Sektöründe Yenilikler

## Slide 3
BÖLÜM 01
TEMEL
KAVRAMLAR
Boya ve Badana Nedir?

## Slide 4
TEMEL KAVRAMLAR
Boya ve Badana: Temel Farklar
BOYA
Yüzeyin rengini değiştirirken aynı zamanda onu dış etkenlere karşı koruyan kaplama malzemesidir .
Dekoratif görünüm
Geniş renk seçeneği
Silinebilir özellik
Orta-yüksek dayanım
Kullanım: Konut, ofis, dekoratif iç/dış cephe
BADANA
Genellikle kireç esaslı daha ekonomik bir kaplama yöntemidir. Günümüzde bazı mekanlarda hâlâ tercih edilmektedir.
Mat görünüm
Sınırlı renk
Genellikle silinemez
Düşük-orta dayanım
Kullanım: Depo, ahır, köy evi, düşük bütçeli alan
Boya ve badananın sağladığı temel faydalar: Mekâna estetik görünüm kazandırır, duvarları korur, nem ve küfe karşı dayanım sağlar, hijyen algısını artırır ve mülk değerini yükseltir.

## Slide 5
BÖLÜM 02
İÇ CEPHE
BOYALARI
İç Mekanlar İçin Boya Türleri

## Slide 6
İÇ CEPHE BOYALARI
İç Cephe Boya Çeşitleri
SATEN BOYA
Uzun ömürlü ve dayanıklı boya türü. Silinebilir özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar.
Kadifemsi görünüm
Yüksek örtücülük
Kolay temizlik
Oturma odası, yatak odası
AKRİLİK BOYA
Su bazlı boya türü. Daha az koku yayar, hızlı kurur.
Kokusuz
Hızlı kuruma
Su ile inceltilebilir
Tüm iç mekanlar
YAĞLI BOYA
Parlak yapıya sahip , solvent bazlı boya. Tinerle inceltilir.
Parlak görünüm
Yüksek dayanıklılık
Güçlü koku
Kapı, pencere, mobilya
MAT BOYA
En az yansıtma özelliğine sahip boya. Kusurları gizler .
Kusur gizleme
Renk derinliği
Daha az silinebilir
Tavan, duvar
ANTİBAKTERİYEL
Bakteri, mantar ve küf oluşumunu engelleyen hijyenik boyalar.
Hijyenik ortam
Sağlık dostu
Daha yüksek maliyet
Hastane, okul, mutfak
PLASTİK BOYA
Su bazlı, ekonomik ve kokusuz boya. Duvarların nefes almasına imkan verir.
Ekonomik
Nefes alabilir
Silinemez
Nemli mekanlar

## Slide 7
BÖLÜM 03
DIŞ CEPHE
BOYALARI
Dış Mekanlar İçin Boya Türleri

## Slide 8
DIŞ CEPHE BOYALARI
Dış Cephe Boya Çeşitleri
AKRİLİK DIŞ CEPHE
Yüksek Alkali Direnci
Bağlayıcı esaslı dış cephe boyası. Hava koşullarına karşı son derece dayanıklıdır .
Su bazlı
Kolay sürülür
Yüksek örtücülük
Ekonomik
Kuruma: 2-3 saat | Nihai sertlik: 5-7 gün
SİLİKONLU DIŞ CEPHE
Su İtici Özellik
Silikon katkıları ile zenginleştirilmiş. Yüksek su itici özelliği ile su geçişini engeller.
Su itici
Kir tutmaz
UV dayanımı
Uzun ömürlü
Alkali direnci ile nem, rutubet ve tuzlu suya dayanıklı
GRENLLİ DIŞ CEPHE
Tekstürlü Görünüm
Kendi kendini yıkama özelliğine sahip . Su bazlı, yüzeye nefes aldırır.
Tekstürlü
Kendini temizler
Nefes alabilir
Dekoratif
Mala ile uygulanır
ELASTİK DIŞ CEPHE
Çatlak Köprüleyici
Çatlaklara karşı dayanıklı. Bina oturması sonucu oluşabilecek çatlakları engeller .
Elastik yapı
Çatlak köprüler
Nefes alabilir
Esnek
Yeni binalar için ideal

## Slide 9
BÖLÜM 04
BOYA
TEKNOLOJİLERİ
Su Bazlı vs Solvent Bazlı

## Slide 10
BOYA TEKNOLOJİLERİ
Su Bazlı ve Solvent Bazlı Boya Karşılaştırması
SU BAZLI
Çevre Dostu Seçim
Kuruma Süresi
2-6 saat içinde ikinci kata hazır. Aynı gün içinde işlem tamamlanabilir.
Çevresel Etki
Düşük VOC içeriği, çevre dostu, hava kirliliğini azaltır.
Sağlık Etkisi
Kokusuz veya hafif koku , solunum hastaları için uygundur.
Maliyet
Daha ekonomik, su ile inceltilebilir , temizliği kolay.
İç mekan uygulamaları için ideal
SOLVENT BAZLI
Yüksek Dayanıklılık
Kuruma Süresi
Daha uzun kuruma , genellikle 8-24 saat arası.
Çevresel Etki
Yüksek VOC içeriği, çevreye zararlı emisyonlar.
Sağlık Etkisi
Güçlü koku , baş ağrısı ve nefes darlığına neden olabilir.
Dayanıklılık
Yüksek dayanıklılık , aşırı hava koşullarına dirençli.
Dış mekan ve endüstriyel uygulamalar için
4-6 saat
Su Bazlı Kuruma
8-24 saat
Solvent Bazlı Kuruma
Düşük
Su Bazlı VOC

## Slide 11
BÖLÜM 05
UYGULAMA
TEKNİKLERİ
Profesyonel Boyama İpuçları

## Slide 12
UYGULAMA TEKNİKLERİ
Boya Uygulama Adımları ve Teknikleri
01
Yüzey Hazırlığı
Boyamaya başlamadan önce yüzeyi iyice temizleyin . Toz, kir, yağ ve eski boya kalıntılarını temizleyin.
Sabunlu su
Zımpara
Dolgu macunu
02
Astar Uygulaması
Astar, boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar ve boya sarfiyatını azaltır.
Tek kat uygula
Tam kurumasını bekle
03
Fırça ve Rulo Seçimi
Pürüzsüz yüzeyler için ince tüylü rulolar , dokulu yüzeyler için kalın rulolar tercih edin.
Kaliteli fırça
Sentetik fırça
Rulo seçimi
04
Boya İnceltme
Boyayı fazla inceltmeyin . Üreticinin önerdiği oranlara sadık kalın.
Çok ince boya = düşük örtücülük
05
Kat Uygulama
En az iki kat boya uygulaması gereklidir. İlk kat kuruduktan sonra ikinci katı uygulayın.
2-4 saat bekleme
Eşit dağılım
06
Kuruma Süresi
Boyanın tamamen kurumasını bekleyin . Katlar arasında acele etmeyin.
Oda sıcaklığı ve nem oranına bağlı olarak süre değişir
Profesyonel İpucu: Doğal ışıkta boyama yapın, tüm yüzeyi eşit şekilde aydınlatın. Düzensiz boyama izlerini fark etmek için gün ışığından faydalanın.

## Slide 13
BÖLÜM 06
PROBLEMLER
VE ÇÖZÜMLER
Sık Karşılaşılan Boya Sorunları

## Slide 14
PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER
Boya Problemleri ve Çözüm Önerileri
KABARMA
Boyanın üzerinde kubbe şeklinde kabarcıklar oluşması.
Nedenler:
Isı/nem, solvent hapis kalması
Çözüm:
Kabaran yüzeyleri kazıyın, yeniden boyayın
SOYULMA
Boyanın şeritler halinde yüzeyden ayrılması .
Nedenler:
Aderans kaybı, aşırı nem
Çözüm:
Soyulan kısımları temizleyin, nemden arındırın
TEBEŞİRLENME
Boya filmi üzerinde kolay ufalanabilir toz oluşumu.
Nedenler:
Bağlayıcı bozulması, hava koşulları
Çözüm:
Yüzeyi yıkayın, tam temizlik sonrası boyayın
SOLMA
Işık/sıcaklığa maruz kalan boyanın renginin açılması .
Nedenler:
Direkt güneş ışığı, düşük kalite boya
Çözüm:
UV dayanımlı boyalar tercih edin
PORTAKAL KABUĞU
Yayılmanın iyi olmamasından portakal kabuğu görünümü .
Nedenler:
Çok inceltme, tam kurumadan kat
Çözüm:
Zımparalayın, yeterli kuruma süresi bekleyin
AKMA/SARKMA
Boya filminin yüzeyinde dalgalı görünüm oluşması.
Nedenler:
Yanlış çözücü, aşırı boya
Çözüm:
Viskoziteyi ayarlayın, fazla boyayı alın
Önemli: Boya problemlerinin çoğu yüzey hazırlığı eksikliğinden kaynaklanır. Doğru hazırlık = kalıcı sonuç!

## Slide 15
BÖLÜM 07
RENK
TRENDLERİ 2024
Yılın Öne Çıkan Renkleri

## Slide 16
RENK TRENDLERİ 2024
2024 İç Mekan Renk Trendleri
SICAK KREM & BEJ
Modası geçmeyen zamansız tonlar . Rahatlık ve sıcaklık katıyor.
Krem
Bej
Kahve
Oturma odası, yatak odası
MAVİ TONLARI
Deniz mavisi ferahlık, gece mavisi derinlik katar.
Deniz Mavisi
Gece Mavisi
Gök Mavisi
TV ünitesi, çalışma odası
PASTEL TONLAR
Yumuşak ve rahatlatıcı atmosfer yaratır.
Pudra Pembesi
Lavanta
Nane Yeşili
Yatak odası, bebek odası
METALİK & GRİ
Modernlik ve lüksün simgesi . Zamansız seçim.
Gümüş
Koyu Gri
Altın
Modern dekorasyon
DOĞAL YEŞİLLER
Doğanın sıcaklığını ve canlılığını evlere taşıyor.
Orman Yeşili
Sage Yeşili
Su Yeşili
Bohem dekorasyon
KLASİK BEYAZ
Her zaman popüler , açıklık ve ferahlık verir.
Saf Beyaz
Buz Beyazı
Florasan Beyaz
Dar alanlar için ideal
CANLI KIRMIZI
Enerjik ve cesur bir seçim! Dikkat çekici.
Kırmızı
Bordo
Domates
Aksan duvarlar
MOR TONLARI
Lüks ve sofistike atmosfer yaratır.
Mor
Indigo
Orkide
Lüks mekanlar

## Slide 17
BÖLÜM 08
SEKTÖR
İNOVASYONLARI
Boya Sektöründe Yenilikler

## Slide 18
SEKTÖR İNOVASYONLARI
Boya Sektöründeki Yenilikçi Gelişmeler
YENİ NESİL ÜRÜNLER
2024 İnovasyonları
2024 yılında sektöre 14 yeni ürün kazandırıldı. 30'dan fazla yeni ürün üzerinde çalışmalar devam ediyor.
14
Yeni Ürün
30+
Geliştirme Aşamasında
SU BAZLI ENDÜSTRİYEL
Yüksek Performans
Yeni nesil boyalar hem yüksek performans sağlıyor hem de çevreye duyarlı kimyasal bileşenlerle formüle ediliyor.
Metal yüzeylerden betona kadar
Zaman ve maliyet tasarrufu
Bakım-onarım süreçlerinde verimlilik
GEMİ BAKIM BOYALARI
Marin Uygulamalar
Türkiye gemi bakım-onarım alanında güçlü bir ülke. Tuzlu suya ve yüksek neme dayanıklı ürünler geliştiriliyor.
Özel formülasyonlar ile global pazarda rekabetçi ürünler
SIFIR ATIK HEDEFİ
Sürdürülebilirlik
Fabrikalar sıfır atık sistemi ile çalışıyor. Solventin %90'ı arıtılıp yeniden kullanılıyor.
%90
Solvent Geri Kazanımı
0
Atık Madde
Ar-Ge Yatırımları: Şirketler Ar-Ge'ye ayırdıkları kaynakları her yıl artırıyor. Formülasyon geliştirme, test süreçleri ve sürdürülebilir teknolojiler üzerinde yoğunlaşılıyor.

## Slide 19
SONUÇ
DOĞRU BOYA
SEÇİMİ
Doğru boya seçimi, profesyonel uygulama ve düzenli bakım ile yaşam alanlarınızı yenileyebilir , estetik ve dayanıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.
Doğru Seçim
Kullanım alanına uygun boya türü
Profesyonel Uygulama
Doğru teknikler ve yüzey hazırlığı
Düzenli Bakım
Uzun ömürlü ve kalıcı sonuçlar
Unutmayın: Kaliteli boya + Doğru uygulama = Mükemmel sonuç